臺北縣立林口國民中學八十八學年度第一學期第三段考理化科試卷(3-15,16)

每題2.5分                             班級       姓名                座號

(   )１伏打電池的正極是(活性大的金屬(活性小的金屬(活性大的非金屬(活性小的非金屬。

(   )２鋅銅電池中電子的真正流向為(鋅板→外電路→銅棒(鋅板→鹽橋→銅棒(銅棒→外電路→鋅板(銅棒→鹽橋→鋅板

(   )３有關鋅銅電池的水敘述，下列何者錯誤？(銅片是正極(鋅片是負極(銅原子失去電子成為銅離子(鋅原子失去電子成為鋅離子。

(   )４鹽橋中所裝的水溶液為(易解離的鹽類(易解離的酸類(易解離的鹼類(易解離的酸、鹼、鹽類。

(   )５一含有鹽橋的電池，當鹽橋拆下時，其電流(增大(稍減(不變(減至零。

(   )６鋅銅電池發生作用時，銅板所引起的反應為下列何者？(Zn2++2e-→Zn ( Zn→Zn2++2e- (Cu2++2e-→Cu ( Cu→Cu2++2e-。

(   )７一般所指的乾電池是指何種電池而言？(鋅銅電池(碳鋅電池(鉛電池(鹼性電池。

(   )８關於手電筒或兒童玩具所使用的乾電池，下列敘述何者正確？(中間的鋅棒做為正極(中間的碳棒做為正極(中間的鋅棒做為負極(中間的碳棒做為負極。

(   )９購買電池時，首先必須注意注下列那一項？(電池的價錢是否便宜(電池的外觀是否好看(電池的型或電壓(是否為鹼性電池。

(   )10鉛電池之正極板是(PbO(PbO2(Pb(PbSO4。

(   )11鉛電池內所使用的電解質水溶液是(硫酸銅(硫酸鉛(氟化鞍(硫酸。

(   )12蓄電池充電必須用(交流電(直流電(交流、直流電均可(太陽能。

(   )13汽車用的蓄電池端電壓若為12伏特，則其內的蓄電池是(並聯6個(串聯6個(並聯12個(串聯12個 槽組。

(   )14所謂鹼性電池是指(電解液為鹼性(電池內的填充物為鹼性(正極棒為鹼金屬(負極板為鹼金屬的電池。

(   )15電腦中普遍使用的電池為(乾電池(鉛電池(鋰電池(鹼錳電池。

(   )16鋰電池常被使用於電腦，其主要原因為(價格便宜(體積小(外形美觀(電壓可隨型號不同而互相異。

(   )17交流電源，簡記為(DC(AC(PC(CD

(   )18將插頭插在標有「+」、「-」記號的電源上時，所使用的電源為(直流電(交流電(交直流兩用電。

(   )19下列何種電源可供給交流電？(伏打電池(鉛電池(鎳氫電池(發電廠。

(   )20所謂直流電是指(電流強度相同的電(電壓相同的電(電流方向相同的電(電池所供應的電。

(   )21臺灣電力公司所供給的電，其變化頻率為何？(50Hz(60 Hz (100 Hz (110 Hz。

(   )22現今商業用電都是使用交流電，其主要原因為何？(交流電較易產生(交流電較便宜(交流電的效應較多(交流電易改變電壓。

(   )23有關變壓器的使用，下列敘述何者正確？(可改變直流電壓(可改變交流電壓(可改變電流方向(可改變電阻大小。

(   )24電熨斗、電爐等都是利用(電流的熱效應(電流的磁效應(電流的化學效應(交、直流互變作用。

(   )25下列何者為電能的單位？(安培(伏特(歐姆(焦耳

(   )26下列何者為功率的單位？(伏特(安培(焦耳(瓦特

(   )27電池的電壓為1.5伏特，提供1安培的電流，則此電池提供電能的功率為(1瓦特(1.5瓦特(2.5瓦特(2.25瓦特。

(   )28有一標示為110V、800W的電鍋，表示此電鍋(外接電壓為110V時，每使用一次會消耗800焦耳的電能(外接電壓為110V時，每秒所消耗的電能為800焦耳(外接電壓必須小於110V，每使用一次會消耗800焦耳的電能(外接電壓必須小於110V，每使用一次，所消耗的電能為800焦耳。

(   )29電力公司計算電費是以用戶所使用的下列何者來計算的？(電流(電量(電能(通電時間。

(   )30燈炮很亮，表示何種意義？(燈泡在長時間內消耗大量的電能(燈泡在短時間內消耗大量的電能(燈泡在長時間內消耗小量的電能(燈泡在短時間內的消耗小量的電能。

(   )31一度的電能可使100W的燈泡發光多少時間？(100小時(10小時(1小時(0.1小時。

(   )32在臺灣的一般家庭所使用的交流電之電壓為下列何種？(100V、200V(50V、100V (110V、220V (200V、400V。

(   )33電力公司供應家庭用戶的電源線為(共２條，１條中性１為活線(共２條，均為活線(共３條，其中活性線２條，中性線１條(共３條，其中活線１條，中性線２條。

(   )34電力公司計算用電量的單位是(卡(焦耳(仟瓦小時(瓦特。

(   )35電力公司為減少電能損耗，會採取下列那一種方式輸送電力？(高電壓(高電流(高電阻(高功率。

(   )36使用家庭電器最常引起的危險是電路成(短路(斷路(接觸不良(通路。

(   )37電源和電源線相接處(乙)電源線和電器相接處(丙)電器內部，以上屬於常發生短路的位置者為((甲) (乙)( (甲) (丙)( (乙) (丙)( (甲) (乙) (丙)。

(   )38為了避免流經電線的電流發生過大的情形，我們常在電器或電路中加裝(鐵絲(鎳鉻絲(保險絲(鎢絲。

(   )39 (甲) 以鐵絲代替熔斷的保險絲；(乙)手潮濕時觸摸電器；(丙)以拉扯電線的方式，拔出電器插頭。以上屬於使用家電時，應避免的為((甲) (乙)( (甲) (丙)( (乙) (丙)( (甲) (乙) (丙)。

(   )40有關家庭用電時，應注意的事項，下列何者錯誤？(不可在同一插座或用延長線連接過多電器(電器長時間不使用時，需拔下插頭(可以用其他金屬線伐替保險絲(插座不可安裝在靠近水源或熱源處。